## Slide 1
AI HARDWARE ACCELERATOR
Implementing YOLOv8n C2F Block
FPGA
유현준, 김완민, 박정원, 오상헌, 성기호 | 글로벌 반도체 설계 전문가 과정 2기
2026.08.13
YOLOv8n(C2f)

## Slide 2
Contents(수정 예정)
주제 및 결과 요약
개발 목표 및 개발 결과
핵심 기술
결과 분석 및 기대 효과
향후 연구 과제
프로젝트 수행 후기

## Slide 3
Project Objective
가속기 처리량 GFLOP/s
자원 사용량
LUT, BRAM, URAM, DSP
Timing 여유
WNS, WHS, CLK
목표 clk: 100MHz
전체 시스템의 FPS
목표 FPS: 10~15fps
Hardware Accelerator

## Slide 4
Entire Structure
YOLOv8n
model.6
FPGA 자원을 고려하여 model.6(C2f) 단일 레이어를 설계 목표로 설정

## Slide 5
C2f(Cross Stage Partial with 2 convolutions fusion)
입력 (128ch)
Conv (cv1, 1×1, 128→128)
BN+SiLu
Split
Bottleneck 1
Conv3×3, Conv3×3, BN+SiLu
residual add
Bottleneck 2
Conv3×3, Conv3×3, BN+SiLu
residual add
y3 (64ch)
y0 (64ch)
그대로 보관
y1 (64ch)
y2 (64ch)
Concat(y0, y1, y2, y3) → 256ch
Conv (cv2, 1×1, 256→128)
BN+SiLu
출력 (128ch)

## Slide 6
AXI-Stream 데이터 흐름 구조
PS (Processing System)
DDR 메모리
DMA
(MM2S · 입력 전송)
DMA
(S2MM · 출력 수신)
PL (FPGA Logic)
Conv 1×1
(cv1)
BN+SiLU
(128ch)
Split
Bottleneck 1 conv3x3 bn_silu_64​
Bottleneck 2 conv3x3 bn_silu_64
Concat
(256ch)
Conv 1×1
(cv2)
BN+SiLU
(128ch)
AXI-Stream
입력
AXI-Stream
출력
STREAM

## Slide 7
양자화(Quantization) — INT8 기반 설계
지금까지 본 모든 IP는 float가 아니라 INT8(8bit 정수) 기반으로 설계했습니다
① 왜 INT8인가
• FPGA에서 float(32bit) 연산은 DSP·LUT를 많이 소모합니다.
• 연산 비중이 가장 큰 Conv 레이어를 INT8 정수 연산으로 바꾸면, 자원 사용량과 속도 모두에서 이득을 얻습니다.
② 레이어별 적용 방식
• Conv(1×1·3×3): int8×int8 정수 MAC 그대로 수행
• BN+SiLU·Residual Add: float로 변환해 계산 후, 반올림+clamp(-128~127)로 다시 int8 출력
• 연산량이 많은 곳은 정수로, 적고 복잡한 곳은 float로 처리해 자원과 정확도의 균형을 맞췄습니다.
③ 보정(Calibration)
• valid_dataset 114장을 모델에 통과시켜 각 지점의 실제 값 분포를 확인
• MSE(평균제곱오차) 최소화 기준으로 클리핑·양자화 오차의 균형을 맞춰 스케일(S_in, S_cat, bn_scale 등) 산출
이 양자화 체계가 model.6 전체(9개 IP)에 처음부터 끝까지 일관되게 적용됐습니다.

## Slide 8
18번의 연산 호출 8개의 IP로 구현
C2f 연산 종류
연산 / IP | 사용 회수
Conv 3×3 | 4회
Conv 1×1 | 2회
Batch Normalization | 4회
SiLU | 4회
Residual Add | 2회
Concat | 1회
Split | 1회
실제 구현 IP
설계에 필요 IP | IP 개수
Conv 3×3 | 1개
Conv 1×1 (128ch, 256ch) | 2개
BN+SiLU (64ch) | 1개
BN+SiLU (128ch) | 1개
Residual Add | 1개
Concat | 1개
Split | 1개

## Slide 9
IP의 재사용 해결
재사용이 필요한 IP
Conv3x3
Bn_silu_64
Bn_silu_128
Residual_add
교통정리
필요
bottleneck_router
1
Conv3x3, bn_silu_64, residual_add 각 IP가 호출될 때마다 입출력 포트를 다르게 연결
2
Residual_add의 shortcut 값을 저장하는 버퍼(uram)
bn128_silu_router
Bn_silu_128 재사용을 위한 순서 전환 라우터

## Slide 10
HLS 합성 리포트 종합
IP | 재사용 | Latency (1회, cycle) | LUT | BRAM | URAM | DSP
conv1x1 (cv1) | ×1 | 213,004 | 18,304 | 0 | 0 | 64
bn128_router | ×1 | 6,420 | 463 | 0 | 0 | 0
bn_silu_128 | ×2 | 204,862 | 13,795 | 0 | 0 | 22
split | ×1 | 1,602 | 119 | 0 | 0 | 0
bottleneck_router | ×1 | 1,585,641 | 6,388 | 0 | 8 | 1
conv3x3 | ×4 | 1,249,310 | 31,776 | 144 | 0 | 335
bn_silu_64 | ×4 | 102,460 | 8,807 | 0 | 0 | 25
residual_add | ×2 | 102,433 | 5,907 | 0 | 0 | 13
concat | ×1 | 512,037 | 13,171 | 0 | 12 | 8
conv1x1 (cv2) | ×1 | 221,192 | 35,740 | 0 | 0 | 128
합계 |  | 8,561,566* | 134,470( 14.8% 초과) | 144 | 20 | 596
8,561,566 cycle × 10ns = 85.6ms/frame → 약 11.7 fps
KV260(XCK26) 예산 — LUT 117,120 · BRAM(RAMB36) 144 · URAM 64 · DSP 1,248

## Slide 11
해결책 후보 3가지
1
Vivado 실측 시도
HLS 합성 리포트 자원 수치는 보수적.
실제로는 Vivado Implementation을 실행하여 얻은 실측치는 여유가 있을 확률이 있다.
2
입력 해상도 축소
가장 직관적인 방법. 입력 해상도를 낮추면 연산량과 자원 사용량이 함께 줄어들 것으로 예상. 알고리즘을 바꿀 필요는 없지만 전체IP재합성할 필요가 있음
3
cv2 연산 제외
C2F 블록의 마지막 1×1 conv(cv2)를 HW에서 제외 후 SW(PS)로 이전. 세 방법 중 자원 절감 효과가 가장 큼. 전체 IP 재합성 필요가 없음.

## Slide 12
해결책 1: Vivado 실측

## Slide 13
해결책 1: Vivado 실측
LUT
117120(budget)
106,785 (combined)
149,953 (total)
결과
논리적 필요량(combined) 기준으로는 예산 범위 내
하지만 실제 배치 시 control set을 고려한 total 예산 32,833개 초과
자원 | 사용량 | 예산 | 사용률
LUT | 106,785 | 117,120 | 91%
FF (CLB Registers) | 192,797 | 234,240 | 82%
DSP | 728 | 1,248 | 58%
BRAM | 129.5 | 144 | 90%
URAM | 56 | 64 | 87%

## Slide 14
해결책 3: cv2 연산을 SW로 이전
cv2 포함
117120(budget)
106,785 (combined)
149,953 (total)
cv2 제외
65,659(combined)
Control set 문제도 해결
자원 | 이전 (cv2 포함) | 이후 (cv2 제외) | 예산
LUT | 106,785 (91%) | 65,659 (56%) | 117,120
FF | 192,797 (82%) | 130,945 (56%) | 234,240
BRAM | 129.5 (90%) | 121.5 (84%) | 144
URAM | 56 (87%) | 56 (87%) | 64
DSP | 728 (58%) | 472 (38%) | 1,248

## Slide 15
Timing Report
CV2 연산 제외 반영 후 재합성 결과 — Design Timing Summary (Vivado Implementation)
Setup
Worst Negative Slack (WNS)
0.631 ns
Total Negative Slack (TNS)
0.000 ns
Number of Failing Endpoints
0
Total Number of Endpoints
419,254
Hold
Worst Hold Slack (WHS)
0.010 ns
Total Hold Slack (THS)
0.000 ns
Number of Failing Endpoints
0
Total Number of Endpoints
419,254
Pulse Width
Worst Pulse Width Slack (WPWS)
3.500 ns
Total Pulse Width Neg. Slack (TPWS)
0.000 ns
Number of Failing Endpoints
0
Total Number of Endpoints
159,790
✓ All user specified timing constraints are met.
Setup 여유 0.631 ns
10ns(목표 주기) - 0.631ns(남은 여유) = 9.369ns, 1 / 9.369ns = 약 106.7MHz
기준 최대 도달 가능 클럭 ≈ 106.7 MHz (목표 100 MHz 대비 여유 확보)

## Slide 16
최종 결과 — Bitstream 생성 성공
✓
Synthesis 통과
✓
Implementation 통과 (LUT 65,659 / 56%)
✓
Timing 통과 (WNS +0.631 ns)
✓
Bitstream 생성 성공
cv2를 SW로 이전한 뒤, 4단계 모두 통과 — 하드웨어 최종 완성

## Slide 17
여기서부터는 sw 구현 페이지 나머지 팀원들이 할 예정

## Slide 18
출력

## Slide 19
개발 목표 및 개발
주제 및 결과 요약
개발 목표 및 개발 결과
핵심 기술
결과 분석 및 기대 효과
향후 연구 과제
프로젝트 수행 후기