## Slide 1
2026 하드웨어 가속 시스템 구축 과정 · 중간발표
PPE Monitoring AI
Hardware Accelerator
YOLOv8n model.6 C2f 블록의 Kria KV260 FPGA 가속기 구현
개발 환경
Vivado / Vitis / Vitis HLS 2022.2
대상 보드
AMD/Xilinx Kria KV260
대상 FPGA
XCK26
보고 구분
중간 진행 보고
발표일: 2026.08.__
팀명 / 발표자: __________
A 팀
본 자료는 중간발표용으로, 전체 Bitstream 생성 및 보드 실행 검증은
후속 단계로 진행됩니다.
Notes: 저희 팀은 산업현장의 안전모와 안전조끼 등 PPE 착용 여부를 감지하는 YOLOv8n 모델을 대상으로, 연산량이 큰 model.6 C2f 블록을 Kria KV260 FPGA에서 가속하는 작업을 진행하고 있습니다.

## Slide 2
프로젝트 배경과 목표
02
프로젝트 배경
산업현장 PPE 착용 여부 및 위험구역 침입 감지
기존 소프트웨어 추론 성능: 평균 약 6 FPS
YOLOv8n 일부 연산을 FPGA PL에서 처리하여 성능 향상
INT8 양자화를 통한 연산량 및 메모리 사용 감소
목표
입력 해상도: 640 × 640
대상 블록: YOLOv8n model.6 C2f
Activation / Weight: INT8
Accumulator: INT32
목표 성능: 15 FPS 이상 (목표치, 미실측)
최종 산출물: Bitstream, XSA/HWH, Vitis 제어 프로그램
전체 YOLO 모델을 처음부터 FPGA에 모두 구현하기보다는, 우선 model.6 C2f 블록을 하드웨어 가속기로
구현하고 PS–PL 데이터 전송 및 제어 구조를 완성하는 것을 1차 목표로 설정
PPE Accelerator · 중간발표
2 / 19
Notes: 전체 YOLO 모델을 처음부터 FPGA에 모두 구현하기보다는, 우선 model.6 C2f 블록을 하드웨어 가속기로 구현하고 PS와 PL 사이의 데이터 전송과 제어 구조를 완성하는 것을 1차 목표로 설정했습니다.

## Slide 3
대상 C2f 블록 구조 — YOLOv8n model.6 데이터 흐름
03
Conv
BN + SiLU
Split / Concat
Residual
Router (반복 실행 제어)
Input 128×40×40
Conv1×1 : 128 → 128
BN + SiLU 128
Split : 128 → 64 + 64
y0
y1
Bottleneck 0
Conv3×3→BN+SiLU ×2 + Residual Add
y2
Bottleneck 1
Conv3×3→BN+SiLU ×2 + Residual Add
y3
Concat : y0 + y1 + y2 + y3 (64×4 → 256 channels)
Conv1×1 : 256 → 128
BN + SiLU 128
Output 128×40×40
Conv3×3 IP는 4회 실행
BN+SiLU 64 IP는 4회 실행
동일 IP를 반복 활용하는 구조로 자원 절감
Router IP가 반복 실행 경로를 제어
설계 포인트
Conv3×3과 BN+SiLU를 매 위치마다 새로 두지 않고,
Router가 제어 신호로 동일 IP를 시분할 재사용하도록 구성해
LUT/DSP 등 반복 연산 자원 총량을 줄였습니다.
PPE Accelerator · 중간발표
3 / 19
Notes: model.6에는 같은 Conv3×3과 BN+SiLU 연산이 여러 번 반복됩니다. 저희 설계에서는 같은 기능을 여러 개 복제하기보다 Router를 이용해 하나의 IP를 반복 실행하는 방식으로 FPGA 자원 사용을 줄이고자 했습니다.

## Slide 4
구현한 HLS IP 구성
04
현재 통합 대상 HLS IP
IP 종류 | 주요 기능 | 데이터 형식 | 실행 횟수
Conv1×1 cv1 | 128 → 128 | INT8×INT8→INT32 | 1
Conv1×1 cv2 | 256 → 128 | INT8×INT8→INT32 | 1
Conv3×3 | 64→64, K=3, PAD=1 | INT8×INT8→INT32 | 4
BN+SiLU 64 | 정규화 및 활성화 | INT32 → INT8 | 4
BN+SiLU 128 | 정규화 및 활성화 | INT32 → INT8 | 2
Split | 128 → 64+64 | INT8 | 1
Concat | 64×4 → 256 | INT8 | 1
Residual Add | skip connection | INT8 | 2
Router | 반복 실행 경로 제어 | AXI4-Stream | 반복
인터페이스
Feature map: AXI4-Stream
제어 인자: AXI4-Lite
Weight: AXI Master 또는 BRAM
BN scale/shift: BRAM 기반 파라미터 메모리
외부 메모리 전송: AXI DMA 및 PS DDR
IP 인터페이스 데이터 경로
PS DDR
AXI DMA
AXI4-Stream (Feature map)
HLS IP
(AXI4-Lite 제어)
AXI4-Stream
AXI DMA
PS DDR
출처: HLS IP component.xml 및 Vivado Block Design 포트 확인 기준
4 / 19
Notes: 개별 IP의 인터페이스가 모두 동일한 것은 아니므로 component.xml과 실제 Vivado 포트를 확인하면서 연결했습니다. Feature map은 주로 AXI4-Stream으로 전달하고, 제어값과 scale은 AXI4-Lite, weight와 BN 파라미터는 DDR 또는 BRAM을 통해 공급하도록 구성했습니다.

## Slide 5
개발 및 검증 절차
05
개발 흐름
PyTorch 학습
파라미터
Golden 데이터
생성
HLS C
Simulation
HLS C
Synthesis
RTL
Co-simulation
Vivado IP
Export
IP Repository
등록
Block Design
통합
Validate
Design
Synthesis
Implementation
Bitstream / XSA
Vitis
보드 제어
검증 원칙
개별 IP 결과를 Python/PyTorch Golden과 비교 · INT8 출력은 saturation 적용
HLS pragma의 목표 II가 아닌 실제 Final II 확인 · Vivado에서 Black Box, DRC, Timing, Routing 확인
Bitstream 파일 생성 전에는 완료로 판단하지 않음
PPE Accelerator · 중간발표
5 / 19
Notes: 기능 검증과 물리 구현 검증을 분리했습니다. C Simulation이 통과했다고 FPGA 구현이 완료되는 것은 아니기 때문에, 합성 이후 자원과 배치·배선 결과까지 단계적으로 확인하고 있습니다.

## Slide 6
개별 HLS IP 검증 결과
06
기존 개별 모듈 검증 결과
대상 | Golden 비교 결과
Conv3×3 | 102,400 / 102,400 exact
Conv1×1 | 204,800 / 204,800 exact
Split y0/y1 | 204,800 / 204,800 exact
BN+SiLU 64 | 102,399 exact, 1개 ±1
BN+SiLU 128 | 204,800 / 204,800 exact
확인된 사항
주요 HLS IP의 C Simulation 통과
HLS C Synthesis 및 IP Export 완료
8개 Export IP의 component.xml 확인
Vivado IP Repository 등록 및 Block Design 배치 완료
변경된 BN64/BN128 loop-fix 버전도 CSim PASS
Conv3×3 IC_UF=8 실험 버전도 CSim PASS
주의: 기존 단위 IP 검증 결과와 현재 최종 통합 IP의 구현 성공 여부는 구분해야 한다.
개별 연산 기능은 Golden 데이터와 대부분 완전히 일치했습니다. BN+SiLU 64에서는 10만 개 이상의
출력 중 한 개만 1 LSB 차이를 보였습니다. 현재 문제는 연산 정확도보다는 전체 IP를 한 FPGA에
통합했을 때 발생하는 물리적 라우팅 문제입니다.
출처: HLS C Simulation 결과 vs PyTorch Golden 데이터 비교
6 / 19
Notes: 개별 연산 기능은 Golden 데이터와 대부분 완전히 일치했습니다. BN+SiLU 64에서는 10만 개 이상의 출력 중 한 개만 1 LSB 차이를 보였습니다. 현재 문제는 연산 정확도보다는 전체 IP를 한 FPGA에 통합했을 때 발생하는 물리적 라우팅 문제입니다.

## Slide 7
최소 시스템 검증 경험
07
AXI DMA – AXI4-Stream 최소 설계
DDR
AXI DMA
MM2S
AXI4-Stream
Passthrough
AXI DMA
S2MM
DDR
항목 | 결과
Validate Design | PASS
Synthesis | PASS
Implementation | PASS
Bitstream | PASS
WNS | +5.904 ns
WHS | +0.010 ns
LUT | 4,717
Register | 7,220
BRAM Tile | 2
DSP | 0
남은 문제
Vitis Standalone 실행 중 AXI DMA register 접근 timeout
0xA0000000, 0xA0010000 접근에서 A53 EDITR timeout
Platform/XSA 및 PS–PL Clock/Reset 설정 재점검 중
전체 C2f와 별도로 최소 DMA–Stream 경로에서는 Bitstream
생성까지 성공한 경험이 있습니다. 다만 보드에서 AXI-Lite
레지스터 접근 timeout이 발생해 Platform과 XSA, PS–PL
reset 설정을 추가로 점검하고 있습니다.
출처: Vivado 2022.2 Implementation Report (최소 DMA 검증 설계)
7 / 19
Notes: 전체 C2f와 별도로 최소 DMA–Stream 경로에서는 Bitstream 생성까지 성공한 경험이 있습니다. 다만 보드에서 AXI-Lite 레지스터 접근 timeout이 발생해 Platform과 XSA, PS–PL reset 설정을 추가로 점검하고 있습니다.

## Slide 8
전체 Block Design 통합 결과
08
전체 model.6 Block Design 구성
Zynq UltraScale+ MPSoC
AXI DMA
Control / Data / Parameter SmartConnect
Input / Output AXIS Width Converter
Conv1×1 cv1 및 cv2
Conv3×3
BN+SiLU 64 / 128
Split / Concat
Residual Add
Bottleneck Router / BN128 Router
BN scale/shift BRAM 및 AXI BRAM Controller
Processor System Reset
현재 통과한 단계
단계 | 상태
IP Catalog 등록 | PASS
Block Design 연결 | 완료
Validate Design | PASS 이력
Synthesis | PASS
Black Box 검사 | 0
Placement | PASS
LUTLP-1 조합루프 검사 | 0
Routing | FAIL
Bitstream | 미생성
Vitis 전체 model.6 실행 | 미진행
출처: Vivado 2022.2 Synthesis / Implementation Report
8 / 19
Notes: 전체 Block Design은 합성과 배치 단계까지 진행됐으며, 합성 후 Black Box는 0개입니다. 현재 최종적으로 남은 핵심 문제는 배선 혼잡 때문에 Routing이 합법적으로 완료되지 않는 것입니다.

## Slide 9
1차 문제 — AXI 조합루프 (Combinational Loop)
09
발생한 문제
Router와 BN+SiLU 사이 AXI4-Stream handshake 경로에서 조합루프 발생
TREADY와 TVALID의 조합 경로가 서로 연결됨
Vivado DRC: LUTLP-1 Combinatorial Loop Alert
해결 방법
#pragma HLS INTERFACE axis port=in_s register_mode=reverse
#pragma HLS INTERFACE axis port=out_s register_mode=forward
#pragma HLS PIPELINE II=1 style=stp
결과
BN64 / BN128: reverse + forward register slice 생성 · C Simulation PASS
Final II = 1 · LUTLP-1 violations: 1 → 0 · 합성 Black Box: 0
Before / After
Before — 조합 피드백
Router
TREADY
BN
TVALID
조합 피드백 루프
After — 순차 경계 삽입
Router
Reverse/Forward
Register Slice
BN
순차 경계 삽입으로 루프 제거
초기에는 AXI Stream의 back-pressure 신호가 조합 피드백을
형성했습니다. 단순히 DRC 예외를 설정하지 않고, HLS
인터페이스에 forward와 reverse register slice를 삽입해
구조적으로 루프를 제거했습니다.
출처: Vivado DRC 리포트 (LUTLP-1) 및 HLS Interface 설정
9 / 19
Notes: 초기에는 AXI Stream의 back-pressure 신호가 조합 피드백을 형성했습니다. 단순히 DRC 예외를 설정하지 않고, HLS 인터페이스에 forward와 reverse register slice를 삽입해 구조적으로 루프를 제거했습니다.

## Slide 10
조합루프 수정 효과
10
수정 전후 Routing 지표
지표 | 초기 | 수정 후 | 개선율
Node overlaps | 66,590 | 1,698 | 약 97.4% 감소
Routing error nets | 58,353 | 2,257 | 약 96.1% 감소
LUTLP-1 | 존재 | 0 | 제거
Placement | 불안정/실패 이력 | PASS | 개선
Black Box | 점검 필요 | 0 | 정상
Node overlap / Routing error 개선
Chart: 
| Node overlaps | Routing error nets
초기 | 66590 | 58353
수정 후 | 1698 | 2257
97.4% / 96.1% 감소
조합루프 제거 후 라우팅 오류는 96% 이상 감소했습니다. 따라서 수정 방향은 효과가 있었습니다. 하지만
오류가 0이 되지는 않았고, 다음 단계에서 자원 밀집과 배선 혼잡이 새로운 핵심 병목으로 확인됐습니다.
출처: Vivado report_route_status (조합루프 수정 전/후 비교)
10 / 19
Notes: 조합루프 제거 후 라우팅 오류는 96% 이상 감소했습니다. 따라서 수정 방향은 효과가 있었습니다. 하지만 오류가 0이 되지는 않았고, 다음 단계에서 자원 밀집과 배선 혼잡이 새로운 핵심 병목으로 확인됐습니다.

## Slide 11
현재 문제 — Routing Congestion
11
최종 Implementation 실패 상태
Implementation status: route_design Complete, Failed Timing & Nets
Routing error nets: 2,257 · Node overlaps: 1,698
Congestion level: 6
High pin-utilization CLB: 최소 2,213개
Router 실행 시간: 약 2시간 18분
불법 배선 상태이므로 Timing 결과는 최종 성능으로 사용 불가
직접 원인
Conv3×3의 완전 UNROLL · 대형 배열의 완전/cyclic ARRAY_PARTITION
LUTRAM 집중 · 2,048/4,096bit의 초광폭 AXI4-Stream
고 fan-out 제어 신호 · 특정 영역에 LUT와 배선이 집중됨
핵심 판단
FPGA 전체 자원 부족보다
“자원의 물리적 분포와 연결 밀도”가 문제
현재는 LUT나 BRAM 총량만 놓고 보면 FPGA 용량 안에
들어가지만, 특정 위치에 지나치게 많은 LUT와 배선이
몰려 배선 경로를 찾지 못하고 있습니다.
즉 전체 자원량과 실제 routability는 별개의 문제입니다.
출처: Vivado 2022.2 Implementation Report (route_design)
11 / 19
Notes: 현재는 LUT나 BRAM 총량만 놓고 보면 FPGA 용량 안에 들어가지만, 특정 위치에 지나치게 많은 LUT와 배선이 몰려 배선 경로를 찾지 못하고 있습니다. 즉 전체 자원량과 실제 routability는 별개의 문제입니다.

## Slide 12
전체 자원 사용량 분석
12
전체 설계 자원 사용량
자원 | 사용량 | 가용량 | 사용률
LUT | 96,356 | 117,120 | 약 82.3%
Logic LUT | 76,413 | - | -
LUTRAM | 18,948 | - | -
FF | 156,345 | 234,240 | 약 66.7%
DSP | 728 | 1,248 | 약 58.3%
RAMB18 | 79 | - | -
RAMB36 | 12 | - | -
BRAM18 환산 | 103 | 288 | 약 35.8%
URAM | 20 | 64 | 약 31.3%
핵심 판단
DSP 부족 아님
BRAM 부족 아님
URAM 부족 아님
LUT 사용률이 높고 LUTRAM / 초광폭 데이터 경로가 집중
물리적 배치 및 routing congestion이 주원인
BRAM 약 36%, URAM 약 31%, DSP 약 58%로,
이 자원들의 용량 초과가 직접 원인은 아닙니다.
LUT 사용률은 82%로 높으며, LUTRAM과 초광폭
배선까지 겹쳐 라우팅 난도가 크게 증가했습니다.
출처: Vivado 2022.2 Utilization Report
12 / 19
Notes: BRAM은 약 36%, URAM은 약 31%, DSP는 약 58%이므로 이 자원들의 용량 초과가 직접 원인은 아닙니다. 반면 LUT 사용률은 82% 수준이며, LUTRAM과 초광폭 배선까지 겹쳐 라우팅 난도가 크게 증가했습니다.

## Slide 13
IP별 자원 병목 분석
13
IP별 자원 사용량
IP | LUT | Logic LUT | LUTRAM | SRL | FF | RAMB18 | URAM | DSP
Conv3×3 | 30,515 | 18,978 | 11,120 | 417 | 25,333 | 73 | 0 | 272
Conv1×1 cv2 | 13,022 | 8,878 | 4,096 | 48 | 22,618 | 1 | 0 | 256
BN+SiLU 128 | 10,526 | 10,399 | 0 | 127 | 18,207 | 0 | 0 | 25
Conv1×1 cv1 | 8,404 | 6,308 | 2,048 | 48 | 17,478 | 1 | 0 | 128
Concat | 7,669 | 7,624 | 0 | 45 | 18,268 | 0 | 12 | 8
BN+SiLU 64 | 6,967 | 6,859 | 0 | 108 | 10,445 | 0 | 0 | 25
IP별 LUT 사용량
Chart: 
| Conv3×3 | Conv1×1 cv2 | BN+SiLU 128 | Conv1×1 cv1 | Concat | BN+SiLU 64
LUT | 30515 | 13022 | 10526 | 8404 | 7669 | 6967
Conv3×3이 가장 큰 단일 병목 (전체 LUT의 약 31.7%)
전체 LUTRAM의 약 58.7%가 Conv3×3에 집중
Conv1×1 cv2도 4,096 LUTRAM 및 DSP 256 사용
따라서 Clock만 변경해서는 라우팅 혼잡이 사라지지 않음
출처: Vivado 2022.2 Utilization Report (IP별 Post-Synthesis)
13 / 19
Notes: Conv3×3 하나가 약 3만 LUT와 1만 1천 LUTRAM을 사용하고 있습니다. Conv1×1 cv2 역시 4천 개 이상의 LUTRAM을 사용합니다. 현재 최적화 우선순위는 이 두 연산 IP의 병렬도와 메모리 partition을 조정하는 것입니다.

## Slide 14
Conv3×3 병목 원인과 개선 실험
14
기존 Conv3×3 구조
IC_UF = 16 (입력 채널 16개 병렬 처리)
3×3 kernel 중첩 loop 완전 UNROLL
최대 16×3×3 = 144개 MAC 경로 동시 생성
Weight memory 다중 partition
CS_MAIN 실제 Final II = 3
IC_UF=8 Route-fix 실험
항목 | 기존 IC_UF=16 | IC_UF=8 실험 | 변화
LUT | 37,886 | 30,450 | 7,436 감소
BRAM18 | 72 | 36 | 50% 감소
FF | 42,256 | 43,379 | 소폭 증가
DSP | 335 | 519 | 증가
Latency | 약 12.288 ms | 약 24.576 ms | 약 2배
Final II | 3 | 3 | 동일
CSim | PASS | PASS | 기능 유지
해석
병렬도를 낮추면 LUT/BRAM 및 라우팅 부담 감소
단순 부분합 구조 때문에 DSP가 증가
성능과 Routability 사이의 trade-off 발생
최종 구조로 확정되지 않은 실험 후보
병렬도를 16에서 8로 낮추자 LUT와 BRAM은 감소했지만,
8개의 부분합을 한 번에 DSP로 더하도록 구성하면서
DSP가 증가했고 지연시간도 두 배가 됐습니다. 기능은
통과했지만, 이 구조는 추가적인 adder tree와 누산 구조
개선이 필요합니다.
출처: Vitis HLS 2022.2 Synthesis Report (IC_UF 병렬도 비교 실험)
14 / 19
Notes: 병렬도를 16에서 8로 낮추자 LUT와 BRAM은 감소했지만, 8개의 부분합을 한 번에 DSP로 더하도록 구성하면서 DSP가 증가했고 지연시간도 두 배가 됐습니다. 기능은 통과했지만, 이 구조는 추가적인 adder tree와 누산 구조 개선이 필요합니다.

## Slide 15
Clock / Reset 구조 개선
15
교수님 피드백 반영
Zynq PS
pl_clk0 = 100 MHz
Clock Wizard
150 MHz
300 MHz
Processor System
Reset 150
Processor System
Reset 300
PS pl_resetn0 → Clock Wizard resetn (Active Low)
Clock Wizard locked → Reset150 dcm_locked
→ Reset300 dcm_locked
현재 적용 내용
Clock Wizard 입력 100MHz → 출력 150/300MHz · Reset type: ACTIVE_LOW
두 출력의 Processor System Reset 생성, locked 신호를 dcm_locked에 연결
Platform Setup 오류 확인 후 Implementation 재실행 중
주의사항
300 MHz를 현재 HLS IP에 바로 연결하지 않음
다중 Clock Domain 사이에는 AXI Clock Converter
또는 multi-clock SmartConnect 필요
기존 HLS IP의 예상 Fmax와 Timing 검증 필요
Clock 구조는 Platform 안정화에 필요하지만
Routing congestion의 단독 해결책은 아님
출처: Vivado 2022.2 Clocking Wizard / Processor System Reset 설정
15 / 19
Notes: 교수님 피드백에 따라 100MHz PS clock을 Clock Wizard에 입력하고 150MHz와 300MHz를 생성하는 구조를 추가했습니다. Active Low reset과 locked 기반 reset 동기화도 적용했습니다. 다만 현재 HLS IP가 300MHz 동작을 보장하지 않으므로, 실제 소비 도메인은 CDC와 Timing 검증 후 결정해야 합니다.

## Slide 16
현재 진행 상태
16
2026.08.__ 기준 진행 현황
항목 | 상태
개별 HLS 기능 검증 | 완료
IP Export 및 Catalog 등록 | 완료
전체 Block Design 구성 | 완료
AXI 조합루프 제거 | 완료
Synthesis | 완료
Black Box 검사 | 0
Placement | 완료
Routing congestion 분석 | 완료
Clock/Reset 구조 보완 | 진행
Implementation 재실행 | 진행
Bitstream | 미완료
Vitis model.6 구동 | 미완료
이번 중간발표 시점의 정확한 상태
전체 시스템은 합성 및 배치 단계까지
도달했으며, 조합루프와 대부분의
라우팅 오류를 제거하였다.
현재 최종 Routing congestion과
Clock/Reset/Platform 설정을
보완하고 있다.
중간발표 시점에는 전체 Bitstream 생성 완료라고
보고할 수는 없습니다. 다만 단위 IP 기능 검증, 전체
Block Design, 합성, 배치 및 조합루프 제거까지
완료했고, 초기 대비 라우팅 오류를 96% 이상
줄였습니다.
범례: ● 완료/PASS(녹색) ● 진행 중(주황) ● 미완료(회색)
16 / 19
Notes: 중간발표 시점에는 전체 Bitstream 생성 완료라고 보고할 수는 없습니다. 다만 단위 IP 기능 검증, 전체 Block Design, 합성, 배치 및 조합루프 제거까지 완료했고, 초기 대비 라우팅 오류를 96% 이상 줄였습니다.

## Slide 17
향후 해결 계획
17
1단계
현재 Implementation 결과 확인
새 Clock/Reset 구조 Validate
Synthesis Black Box=0 확인
LUTLP-1=0 재확인
report_route_status 확인
Routing error net 및 node overlap 비교
2단계
Routability 개선
Conv3×3 병렬도 조정
Weight memory partition factor 축소
LUTRAM 일부를 BRAM/URAM으로 이동
부분합 adder tree 개선
초광폭 AXIS 경로 register slice 검토
필요 시 floorplan/Pblock 적용
3단계
Bitstream 및 Vitis
Legal routing 및 Timing 통과
Bitstream 생성
최신 Bitstream 포함 XSA Export
Vitis Platform 재생성
AXI-Lite register access 검증
DMA 전송 및 IP start/done 검증
Golden output과 FPGA 출력 비교
동일 congestion 재현 시 단순 재시도가 아닌 구조 개선으로 대응
17 / 19
Notes: 현재 실행 중인 Implementation 결과를 먼저 확인하되, 동일한 congestion이 재현되면 단순 재시도는 하지 않을 계획입니다. Conv3×3의 병렬도와 메모리 구조를 조정해 실제 배선량을 낮춘 후 Bitstream과 Vitis 보드 검증으로 진행할 예정입니다.

## Slide 18
기대 효과 및 최종 목표
18
기대 효과
YOLOv8n C2f 연산의 FPGA 가속
INT8 기반 연산량 및 메모리 대역폭 절감
반복 IP 재사용을 통한 자원 효율 향상
AXI4-Stream 기반 연산 파이프라인 구성
PS–PL 협업 구조 확보
목표 성능
기존 Software
약 6 FPS
목표
15 FPS 이상
실측 결과를 기준으로 최종 성능 평가 (15 FPS는 목표치이며 아직 실측하지 않음)
최종 목표 흐름
Legal
Routing
Timing
Closure
Bitstream
XSA/HWH
Export
Vitis
제어
KV260
보드 실행
Golden
비교
Latency/
FPS 실측
최종적으로 Bitstream 생성 자체뿐 아니라 실제 KV260
보드에서 입력과 weight를 전달하고, IP 실행 결과를
Golden 데이터와 비교한 뒤 실측 FPS를 평가하는 것을
완료 기준으로 삼고 있습니다.
PPE Accelerator · 중간발표
18 / 19
Notes: 최종적으로 Bitstream 생성 자체뿐 아니라 실제 KV260 보드에서 입력과 weight를 전달하고, IP 실행 결과를 Golden 데이터와 비교한 뒤 실측 FPS를 평가하는 것을 완료 기준으로 삼고 있습니다.

## Slide 19
19
결론
중간 결과 요약
1
YOLOv8n model.6 C2f용 HLS IP 구성 및 단위 기능 검증
2
전체 Vivado Block Design 통합
3
Synthesis 및 Placement 성공
4
AXI4-Stream 조합루프 구조적 제거
5
Routing 오류 96% 이상 감소
6
현재 Conv3×3 중심의 Routing congestion 확인
7
Clock Wizard 150/300 MHz 및 Active-Low Reset 구조 적용 중
8
Bitstream과 Vitis 보드 실행은 다음 단계
마지막 강조 문구
기능적 통합은 확인했으며,
현재는 실제 FPGA 배치·배선
가능성을 확보하는 물리 구현
최적화 단계이다.
남은 핵심은 Conv3×3 중심의 배선 혼잡을 줄이고 합법적인 Routing을 확보하는 것입니다. 이를 해결한 뒤 Bitstream과 Vitis 보드 실행까지 완성하겠습니다.
19 / 19
Notes: 현재까지 연산 기능과 시스템 연결의 핵심 문제는 대부분 확인했습니다. 남은 핵심은 Conv3×3 중심의 배선 혼잡을 줄이고 합법적인 Routing을 확보하는 것입니다. 이를 해결한 뒤 Bitstream과 Vitis 보드 실행까지 완성하겠습니다.