## Slide 1
탐지 성능 검증 파이프라인
float_ref 모드 (기준값)
model.0~5 → model.6 (SW) → model.7~22
양자화 없음. 순수 PyTorch float32.
탐지 결과 A (기준)
vs
hw_readback 모드 (실제 HW)
model.0~5 → FPGA (model.6) → model.7~22
FPGA 출력 .bin → S_cat 역양자화
→ cv2 입력에 hook 주입 → 탐지 결과 B
💡 왜 float_ref에는 양자화를 적용하지 않는가?
비교 목적: "INT8 양자화를 거친 FPGA가 순수 SW와 얼마나 비슷한가" 를 보는 것.
float_ref에도 양자화를 넣으면 양쪽에 양자화 오차가 섞여 FPGA 하드웨어가 제대로 계산했는지를 순수하게 판단하기 어려워짐.
🔬 단일 이미지 사전 검증 — FPGA 정상 동작 확인
concat scale 설정 후 단일 이미지로 FPGA 출력과 SW concat 출력을 int8 단위로 직접 비교
→ int8 완전일치 62.9% / ±1 이내 95.1% / 최대차 14 LSB ✅ SW 에뮬레이션 기댓값과 일치 → 정상 동작 확인
비교 지표
📦 객체 수 일치율
이미지별 탐지 객체 수가 동일한 비율
🎯 클래스 판정 일치율
IoU ≥ 0.5 매칭 후 클래스가 동일한 비율
⚠ FN — 미착용 관련
SW는 탐지했으나 HW가 놓친 헬멧/조끼 미착용 → 안전 직결 지표
📊 Confidence 변화량
HW vs SW confidence 평균 차이 (Δconf)

## Slide 2
탐지 성능 검증 결과 — 114장 (valid_dataset)
91.2%
객체 수
일치 이미지
100%
클래스
판정 일치율
0건
★ FN
(미착용 관련)
−0.001
Confidence
평균 변화량
상세 비교 (114장 집계)
지표
값
비고
평가 이미지
114장
valid_dataset 전체
총 FN
5건 (0.84%)
INT8 양자화 경계값 차이
총 FP
7건 (1.17%)
NMS confidence 경계
FN — 미착용 관련
0건 ✅
안전 직결 지표
Δconf (평균)
−0.0012
≈ 0 (무시 가능)
Δconf (표준편차)
±0.0063
매우 안정적
✅
PASS
안전 관련
FN 0건
FPGA가 SW와
동등한 탐지
성능 달성
남은 FN/FP는
INT8 양자화
경계값 차이
(정상 범위)

## Slide 3
PS 통합 과정 — 주요 트러블슈팅
1
model6_dma.ko 빌드 불일치
문제
x86 PC에서 빌드된 .ko 파일 → KV260(aarch64)에서 insmod 실패
vermagic: 6.8.0-136-generic vs 5.15.0-1027-xilinx-zynqmp
해결
model6_dma.h (git 누락) 직접 생성 후 KV260에서 네이티브 재빌드
2
libmodel6_hw_driver.so 아키텍처 불일치
문제
ELF 64-bit x86-64 형식 → KV260에서 dlopen 실패
해결
KV260에서 gcc -shared -fPIC로 aarch64용 재빌드